## Slide 1
Universidade Federal
Fluminense – UFF
MCCT – Modelagem Computacional
em Ciência e Tecnologia
Prof. Dr. Reinaldo
Análise Comparativa pelo Modelo de Euler–Bernoulli
Flexão de uma Viga Compósita por
Diferenças Finitas, Elementos Finitos
e Redes Neurais com Física Embutida
Métodos Numéricos Aplicados às Equações Diferenciais Parciais
Grupo: Neideson Tavares Viana | Natan Cerqueira Amorim | Rodrigo Afonso de Souza
Volta Redonda, RJ — Junho de 2026

## Slide 2
Agenda
Estrutura da apresentação
UFF – MCCT | Métodos Numéricos para EDPs | Projeto 2
01
Motivação e Objetivos
Por que vigas compósitas? Modelo de Euler–Bernoulli.
02
Formulação Matemática
Sistema de segunda ordem, condições de contorno e interface.
03
Método de Diferenças Finitas
Discretização, sistemas tridiagonais, convergência.
04
Método de Elementos Finitos
Forma fraca, matriz de rigidez, comparação com MDF.
05
Redes Neurais com Física (PINNs)
Arquitetura, função de perda, treinamento.
06
Resultados Numéricos
w(x), M(x), V(x), tabela comparativa, erros.
07
Efeito do Contraste de Rigidez
Variação de r = E₂I₂/E₁I₁ e impacto em w_max.
08
Conclusões
Síntese comparativa e recomendações.

## Slide 3
Motivação e Objetivos
Vigas compósitas na engenharia moderna
UFF – MCCT | Métodos Numéricos para EDPs | Projeto 2
Aplicações Práticas
Pás de turbinas eólicas
Asas e longarinas de aeronaves
Vigas de pontes com reforços locais
Laminados poliméricos e compósitos
Implantes biomecânicos (fêmur, tíbia)
Elementos estruturais com emendas ou reparos
Objetivos deste Projeto
Implementar e comparar MDF, MEF e PINN
Calcular w(x), M(x) e V(x) para viga compósita
Verificar condições de continuidade na interface
Analisar efeito do contraste E₂I₂/E₁I₁
Quantificar erros relativos entre os métodos

## Slide 4
Formulação Matemática
Modelo de Euler–Bernoulli e sistema de 2ª ordem
UFF – MCCT | Métodos Numéricos para EDPs | Projeto 2
Geometria e Rigidez EI(x)
Equação de Euler–Bernoulli (4ª ordem)
d²/dx² [EI(x) d²w/dx²] = q(x)
w(0)=0, w(L)=0, M(0)=0, M(L)=0
Desacoplamento em 2ª Ordem
Passo 1 — Resolver M(x):
d²M/dx² = −q(x), M(0)=M(L)=0
Passo 2 — Recuperar w(x):
d²w/dx² = −M(x)/EI(x), w(0)=w(L)=0
Passo 3 — Esforço cortante:
V(x) = dM/dx
Interface x = L/2: continuidade de w, w', M e V
Parâmetros: L = 1 m, E₁I₁ = 1 N·m², E₂I₂ = 4 N·m², q₀ = 1 N/m

## Slide 5
Método de Diferenças Finitas (MDF)
Discretização centrada de 2ª ordem – dois sistemas tridiagonais
UFF – MCCT | Métodos Numéricos para EDPs | Projeto 2
Esquema Numérico
Malha: xᵢ = ih, h = L/N, i = 0,…,N
d²f/dx²(xᵢ) ≈ (fᵢ₋₁ − 2fᵢ + fᵢ₊₁)/h² + O(h²)
Sistema para M:
Mᵢ₋₁ − 2Mᵢ + Mᵢ₊₁ = −q₀h²
Sistema para w:
wᵢ₋₁ − 2wᵢ + wᵢ₊₁ = −(Mᵢ/EIᵢ)h²
Convergência do MDF (w_max vs. N)
N | h | w_max (m) | Erro
10 | 0,100 | 8,312×10⁻³ | 1,60×10⁻⁴
20 | 0,050 | 8,431×10⁻³ | 4,10×10⁻⁵
50 | 0,020 | 8,458×10⁻³ | 1,40×10⁻⁵
100 | 0,010 | 8,465×10⁻³ | 6,90×10⁻⁶
200 | 0,005 | 8,472×10⁻³ | —
Ordem de Convergência
Chart: 
| N=10 | N=20 | N=50 | N=100
Erro | 0.00016 | 4.1e-05 | 1.4e-05 | 6.9e-06
Ordem p ≈ 2 ✓

## Slide 6
Método de Elementos Finitos (MEF)
Forma fraca, montagem e matriz de rigidez de Euler–Bernoulli
UFF – MCCT | Métodos Numéricos para EDPs | Projeto 2
Formulação Variacional
Forma Fraca (equação de M):
∫₀ᴸ (dv/dx)(dM/dx) dx = ∫₀ᴸ q·v dx
Matriz Elementar de Rigidez:
Kₑ = (1/hₑ)[1 −1; −1 1]
Vetor de Carga Elementar:
fₑ = (q₀hₑ/2)[1; 1]
Viga E-B (4 GDL/elemento):
Kₑ = (EI/hₑ³) × [12, 6h, −12, 6h;
6h, 4h², −6h, 2h²;
−12,−6h, 12,−6h;
6h, 2h², −6h, 4h²]
Comparação MDF × MEF
Aspecto | MDF | MEF
Precisão | O(h²) | O(h²) P1
Interface | Implícita | Por elemento
Custo | Baixo | Moderado
Extensibilidade | Simples | Alta
w_max MDF (N=200): 8,472 × 10⁻³ m
w_max MEF (nₑ=100): 8,423 × 10⁻³ m (erro: 0,58%)
Ambos os métodos tratam a interface E₁I₁ → E₂I₂ implicitamente: o nó em x = L/2 recebe o valor de EI correto em cada equação.

## Slide 7
Redes Neurais com Física Embutida (PINNs)
Arquitetura, função de perda e treinamento
UFF – MCCT | Métodos Numéricos para EDPs | Projeto 2
Arquitetura da Rede
Entrada: x ∈ ℝ
4 camadas ocultas × 32 neurônios [tanh]
Saída: wθ(x) ∈ ℝ
Otimizador: Adam → L-BFGS
40 pontos de colocação uniformes
Função de Perda ℒ(θ)
ℒ = λᵣ·ℒᵣ + λbc·ℒbc + λint·ℒint
λᵣ=1 (resíduo EDP) λbc=100 (CC) λint=10 (interface)
Termos da Função de Perda
Resíduo da EDP
ℒᵣ = (1/Nc)Σ [d²(EI·w''θ)/dx² − q(x)]²
Condições de Contorno
ℒbc = wθ(0)² + wθ(L)² + Mθ(0)² + Mθ(L)²
Continuidade na Interface
ℒint = [[w]]² + [[w']]² + [[M]]² + [[V]]² em x=L/2
✓ Meshless ✓ Incorpora dados experimentais ✓ Alta dimensão

## Slide 8
Resultados — Deflexão Transversal w(x)
N=200 (MDF), nₑ=100 (MEF), Nc=40 (PINN) | E₁I₁=1, E₂I₂=4, q₀=1
UFF – MCCT | Métodos Numéricos para EDPs | Projeto 2
Resultados-chave
w_max (MDF): 8,472×10⁻³ m
w_max (MEF): 8,423×10⁻³ m
w_max (PINN): 8,501×10⁻³ m
x_max: ≈ 0,42 m (< L/2)
Erro MDF-MEF: 0,575%
Erro MDF-PINN: 0,345%
x_max < L/2: efeito do contraste de rigidez.

## Slide 9
Resultados — Momento Fletor e Esforço Cortante
M(x) é independente de EI; V(x) = dM/dx é linear
UFF – MCCT | Métodos Numéricos para EDPs | Projeto 2
Momento Fletor M(x)
M(x) = q₀x(L−x)/2 → M_max = q₀L²/8 = 0,125 N·m em x = L/2
Esforço Cortante V(x)
V(x) = q₀(L/2 − x) → V(0) = 0,5 N (reação). PINN: oscilações leves na interface.
M(x) é determinado unicamente pelo equilíbrio (d²M/dx²=−q), independente de EI(x). Todos os três métodos reproduzem a parábola analítica com precisão de 10⁻⁶.

## Slide 10
Painel Comparativo — MDF, MEF e PINN
w(x), M(x) e V(x) sobrepostos para os três métodos
UFF – MCCT | Métodos Numéricos para EDPs | Projeto 2
■ MDF (N=200) ■ MEF (nₑ=100) ● PINN (Nc=40) | Interface x=L/2 indicada por linha pontilhada cinza

## Slide 11
Tabela Comparativa dos Métodos
Deflexão máxima, localização e erro relativo
UFF – MCCT | Métodos Numéricos para EDPs | Projeto 2
Método | Parâmetro | w_max [m] | x_max [m] | Erro relativo
MDF | N = 200 | 8,472 × 10⁻³ | 0,420 | — (referência)
MEF | nₑ = 100 | 8,423 × 10⁻³ | 0,420 | 0,575%
PINN | Nc = 40 | 8,501 × 10⁻³ | 0,425 | 0,345%
Aspecto | MDF | MEF | PINN
Formulação | Diferenças centradas | Forma fraca + GDL | Rede neural + AD
Ordem de precisão | O(h²) | O(h²) — P1 | Depende da arquitetura
Custo computacional | Baixo — tridiagonal | Moderado — montagem | Alto — treinamento
Interface EI desc. | Implícita na malha | Por elemento | Penalização explícita
Geometria | Domínios simples | Arbitrária | Arbitrária
Dado experimental | Não | Não | Sim — na função de perda

## Slide 12
Efeito do Contraste de Rigidez
Variação de r = E₂I₂/E₁I₁ e impacto na deflexão máxima
UFF – MCCT | Métodos Numéricos para EDPs | Projeto 2
w_max em função do contraste r
Valores Numéricos (MDF, N=200)
r | w_max [m] | x_max [m]
1 | 1,302×10⁻² | 0,500
2 | 1,037×10⁻² | 0,450
4 | 8,472×10⁻³ | 0,420
8 | 7,018×10⁻³ | 0,400
16 | 6,000×10⁻³ | 0,390
Análise Física
r=1 → viga homogênea: w_max = 5q₀L⁴/384EI
Aumento de r reduz w_max e desloca x_max para esquerda
Descontinuidade de curvatura em x=L/2: w''⁻/w''⁺ = r

## Slide 13
Conclusões
Síntese comparativa e recomendações para projeto mecânico
UFF – MCCT | Métodos Numéricos para EDPs | Projeto 2
①
Todos os métodos convergem
Erros relativos <0,6% na deflexão máxima — MDF, MEF e PINN são equivalentes para este problema.
②
Máximo fora do centro geométrico
w_max em x≈0,42 m (< L/2): consequência do contraste de rigidez. EI maior na metade direita endurece aquela região.
③
M(x) independe de EI
O campo de momento fletor é determinado apenas pelo equilíbrio, reproduzindo a parábola analítica com precisão de 10⁻⁶.
④
Interface e descontinuidade de curvatura
O salto w''/w''⁺ = r = 4 é capturado naturalmente por MDF/MEF. A PINN requer penalização explícita (λ_int = 10).
⑤
Escolha do método
MDF: problemas simples. MEF: geometria/carregamento complexo. PINN: dados experimentais ou domínios de alta dimensão.
⑥
Contraste de rigidez como ferramenta
Aumentar r reduz w_max e desloca o pico. Mecanismo valioso para otimização de peso e controle estrutural.

## Slide 14
Referências Bibliográficas
UFF – MCCT | Métodos Numéricos para EDPs | Projeto 2
[1] TIMOSHENKO, S. P.; GERE, J. M. Theory of Elastic Stability. 2. ed. New York: McGraw-Hill, 1961.
[2] REDDY, J. N. An Introduction to the Finite Element Method. 3. ed. New York: McGraw-Hill, 2006.
[3] LEVEQUE, R. J. Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations. Philadelphia: SIAM, 2007.
[4] RAISSI, M.; PERDIKARIS, P.; KARNIADAKIS, G. E. Physics-Informed Neural Networks. Journal of Computational Physics, v. 378, p. 686–707, 2019.
[5] CHAPRA, S. C.; CANALE, R. P. Métodos Numéricos para Engenharia. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2011.
[6] BURDEN, R. L.; FAIRES, J. D. Análise Numérica. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2013.
[7] EULER, L. Methodus Inveniendi Lineas Curvas. Lausanne: Bousquet, 1744.
[8] BERNOULLI, J. Curvatura Laminae Elasticae. Acta Eruditorum, 1694.

## Slide 15
Obrigado!
MCCT — UFF
Neideson Tavares Viana | Natan Cerqueira Amorim | Rodrigo Afonso de Souza
Prof. Dr. Reinaldo — Maio 2026